## Slide 1
SMART URBAN MOBILITY & IOT SAFETY
Cross Sense
A smart and safe solutions for crosswalks
Team di Sviluppo: Galileo Makers
Target Hardware: Arduino UNO Q (Dual-Core Linux MPU + STM32 MCU Zephyr RTOS) · HackTurin 2026

## Slide 2
SCENARIO E PROBLEMATICHE
I Limiti della Segnaletica Tradizionale
TEMPI DI ATTESA RIGIDI E NON ADATTIVI
• Cicli a tempo fisso inefficienti: I semafori convenzionali operano con temporizzazioni statiche che non riflettono l'effettiva presenza di pedoni o veicoli.
• Attese inutili per il traffico: Automobilisti bloccati con luce rossa anche in totale assenza di pedoni in attesa o in attraversamento.
• Frustrazione dei pedoni: L'obbligo di premere pulsanti fisici (spesso ignorati o poco igienici) genera attese ingiustificate, spingendo gli utenti ad attraversare con il rosso.
• Mancanza di flessibilità: Nessun supporto dinamico per persone a mobilità ridotta o carrozzine che necessitano di tempi di verde estesi.
SICUREZZA E MANCATO RISPETTO DEL SEGNALE
• Attraversamento con il Rosso: Pedoni o ciclisti che impegnano le strisce improvvisamente mentre il semaforo veicolare è verde.
• Veicoli che non rispettano il segnale: Mancata precedenza o infrazione delle luci con rischio elevatissimo di collisione (crossing conflict).
• Utenti vulnerabili bloccati sulle strisce: Pedoni lenti, anziani o persone in sedia a rotelle che rimangono intrappolati a metà carreggiata allo scadere del verde.
• Totale 'cecità' degli impianti tradizionali: I controllori semaforici standard non hanno alcuna percezione visiva dell'ingombro reale della carreggiata.

## Slide 3
LA SOLUZIONE CROSS SENSE
Un Attraversamento Smart, Consapevole e Protetto
PERCEZIONE EDGE
Computer Vision Locale
Elaborazione video completamente on-device con reti neurali YOLO. Monitoraggio continuo e multi-classe delle zone di attesa, della corsia veicoli e dell'attraversamento pedonale senza dipendere dal cloud.
LOGICA ADATTIVA
Controllo Real-Time MCU
Chiamata pedonale automatica al rilevamento della presenza (800 ms di permanenza). Adattamento dinamico dei tempi: verde veicolare ridotto a 1s se la strada è vuota, esteso a 8s per mobilità ridotta.
SAFETY-FIRST
Protezione da Conflitto & Fail-Safe
Stato protetto (All-Red / Protected Stop) immediato se l'attraversamento è occupato durante il transito auto o in caso di anomalie di tracking. Watchdog hardware rigoroso a 1000 ms.
Risultato: Azzeramento delle attese a vuoto per i veicoli, tutela attiva degli utenti deboli ed eliminazione del rischio di collisione in caso di mancato rispetto del semaforo.

## Slide 4
RISOLUZIONE PARTE 1
Hardware Imbarcato: La Piattaforma Eterogenea Arduino UNO Q
COMPOSIZIONE HARDWARE BOARD
• Architettura Dual-Core Eterogenea: Combina un processore applicativo ad alte prestazioni Linux con un microcontrollore real-time dedicato alla sicurezza.
• Linux Application Processor (MPU): Core ARM aarch64 (Linux Kernel 6.16, 3.6 GiB RAM). Esegue il runtime di Computer Vision, le reti neurali e il Web Server HTTP.
• Microcontrollore STM32 (MCU): Core real-time governato da Zephyr RTOS. Esegue la macchina a stati finiti (FSM) del semaforo deterministica, isolata e immune da crash dell'OS.
• Bus di Comunicazione Inter-Core: RouterBridge IPC ultra-affidabile su canale seriale virtuale / RPC bidirezionale per lo scambio dati a bassa latenza.
FUNZIONALITÀ FORNITE DALL'HARDWARE
• Separazione dei Domini di Sicurezza: L'elaborazione pesante dell'IA su Linux non interferisce mai con la cadenza real-time (loop nominale 10 ms) del controllore semaforico su STM32.
• Isolamento Fail-Safe Deterministico: Se l'ambiente Linux o la pipeline video subiscono rallentamenti o crash, il controller STM32 rileva l'anomalia entro 1000 ms e impone il rosso di sicurezza.
• Esecuzione 100% Offline & Standalone: Nessuna dipendenza da connettività Internet o cloud runtime. Modello NCNN e logica residenti interamente on-board.
• Efficienza Termica ed Energetica: Consumo contenuto con profilo 2-thread NCNN su ARM: temperature operative stabili tra 48.2°C e 54.5°C senza throttling.

## Slide 5
RISOLUZIONE PARTE 2
Architettura Software: Ripartizione Computazionale MPU vs MCU
LINUX MPU (Core Applicativo & Visione)
• Video Capture & Replay Decoder: Decodifica flussi MP4/frame video con OpenCV headless.
• YOLO26n Object Detection: Inferenza neurale ottimizzata NCNN (FP32) su bounding box a 320x320.
• ByteTrack & Identity Stitching: Tracking multi-oggetto continuo con persistenza ID e filtro duplicati.
• Analisi Spaziale ROI Poligonali: Classificazione coordinate nelle 4 zone (attese, attraversamento, corsia).
• Crossing Events & Web Server: Calcolo statistiche flussi, compressione JPEG e API HTTP REST (:8080).
STM32 MCU (Zephyr RTOS & Safety Engine)
• Loop Deterministico Real-Time: Cadenza di esecuzione costante a 10 ms (113 KB program flash, 47 KB RAM).
• Macchina a Stati Finiti (FSM): Gestione rigorosa 8 fasi: Vehicle Green/Yellow, All-Red, Ped Green, Clearance, Fault.
• Chiamata Automatica e Tempi Dinamici: Trigger dopo 800 ms di attesa; 5s verde pedonale base, 8s tempo accessibile.
• Arbitraggio Priorità & Conflitti: Priorità veicolare limitata (5s hold); blocco immediato (Protected Stop) se occupato.
• Hardware Watchdog & Sgombero: Sorveglianza deadline trasporto (1000 ms) e timeout massimo sgombero (10 s).
Contratto RouterBridge v1 (RPC crosssense_update): Payload compatto JSON <= 900 bytes per lato, massimo 8 tracce attive. Trasferisce stati logici 'crossing occupied/clear' e richieste senza inviare immagini pesanti alla MCU, garantendo latenza minima.

## Slide 6
METRICHE E PRESTAZIONI
Benchmark di Calcolo e Prestazioni Reali su Arduino UNO Q
INFERENZA YOLO26n
163 - 179 ms
Mediana su CPU ARM (p95: ~190 ms)
Modello esportato NCNN a 320x320 con 2 thread dedicati. Nessun drop di memoria o surriscaldamento.
LATENZA RPC BRIDGE
178 - 196 ms
p95 Round-Trip Time (max < 208 ms)
Budget di trasporto ampiamente rispettato (Watchdog configurato a 1000 ms, deadline RPC 250 ms).
THROUGHPUT PIPELINE
5.2 - 5.6 FPS
Frame rate elaborazione continuo
I video nativi a 30 FPS sono campionati e processati frame-by-frame preservando tutti i transiti e le traiettorie.
IMPRONTA DI SISTEMA
~300 MiB RAM
CPU Load: ~182% su doppio core
Impronta footprint ultra-leggera in container Docker; firmware STM32 occupa solo 113 KB di Flash e 47 KB di SRAM.
Evidenza del Collaudo: Zero disconnessioni di trasporto nei test di stress. Watchdog e FSM STM32 garantiscono un fail-safe immediato con transizione protetta a rosso integrale in caso di ritardo oltre i margini di sicurezza.

## Slide 7
RISOLUZIONE PARTE 3
Control Room Dashboard: Monitoraggio e Controllo Web in Tempo Reale
📷 [ SCREENSHOT DELLA DASHBOARD ]
(Sostituisci questo box inserendo lo screen dell'interfaccia attiva su http://<IP>:8080)
Elementi visibili nella UI: • Video annotato con ROI poligonali dinamiche • Semaforo virtuale e stato FSM in tempo reale • Pulsanti di richiesta manuale / accessibile • Contatori di flusso direzionale e allarmi
FUNZIONALITÀ DELLA CONTROL ROOM
• Web Interface Integrata (:8080): Nessun software client richiesto; fruibile da qualsiasi browser su PC o tablet via LAN.
• Feed Video Annotato & Bounding Box: Streaming JPEG con sovrimpressione in tempo reale di ID univoci, classi e coordinate.
• Editor Interattivo delle Zone ROI: Configurazione live dei 4 poligoni geometrici: attesa sx, attesa dx, crossing e approach.
• Interazione & Chiamate Manuali: Possibilità di simulare richieste pedonali, estensione tempo accessibile (+8s) e priorità veicoli.
• Log Eventi ed Esportazione Dati: Tracciamento in formato JSON di tutte le transizioni semaforiche, allarmi ed eventi per audit.

## Slide 8
RILEVAMENTO E ANALISI
Monitoraggio Intelligente: Tracking Multi-Classe & Occupancy
CONTEGGIO PEDONI
Persone e Flussi
Rilevamento e tracking di pedoni che transitano sulle strisce con conteggio direzionale certificato (Sx -> Dx e Dx -> Sx) basato sulla sequenza temporale delle ROI.
Metriche: Totale attraversamenti, pedoni attualmente in attesa (sx/dx), tempo medio di attesa prima dell'ingresso.
STATO ATTRAVERSAMENTO
Occupancy & Safety
Rilevamento istantaneo dell'occupazione fisica dell'area strisce pedonali. Segnale 'crossing occupied' inviato prioritariamente alla macchina a stati MCU.
Protezione: Previene il verde veicolare fino al completo sgombero stabile (500 ms clear confirm). Allarme in caso di pedone fermo.
APPROCCIO VEICOLI
Macchine e Priorità
Monitoraggio della corsia di avvicinamento veicolare (classe auto/bus/camion). Riconosce la presenza di veicoli in arrivo per adattare il verde semaforico.
Efficienza: Consente lo skip immediato del verde veicoli se non ci sono auto in arrivo, accelerando la chiamata pedonale.
ACCESSIBILITÀ
Carrozzine & Fragilità
Riconoscimento e gestione dedicata per utenti a mobilità ridotta, carrozzine e passeggini, integrato con tracking del tempo di permanenza e immobilità.
Inclusività: Supporto estensione semaforica a 8 secondi di verde pedonale ('Tempo Accessibile') per garantire attraversamenti protetti e sereni.

## Slide 9
EVOLUZIONE DEL PROGETTO
Next Steps: Dalla Dimostrazione al Deployment Stradale
01 · CALIBRAZIONE METRICA DELLA CAMERA
Implementazione della matrice di omografia prospettica (bird's-eye view) per mappare i pixel in coordinate metriche reali (millimetri/metri).
Beneficio: Permette il calcolo esatto della velocità istantanea dei veicoli in avvicinamento e stima del Time-To-Collision (TTC) per frenate di emergenza.
02 · TEST IN AMBIENTE REALISTICO & LIVE CAMERA
Transizione dai flussi video preregistrati a sensori camera live (MIPI-CSI / USB HD) installati su palo semaforico reale.
Beneficio: Validazione su strada esposta a condizioni meteorologiche avverse (pioggia, nebbia), illuminazione notturna e riflessi stradali.
03 · FINE-TUNING DEL MODELLO SUI TARGET PICCOLI
Addestramento custom del detector neurale (YOLOv8/v11/YOLO26 nano) su dataset urbano annotato ad alta risoluzione con modelli quantizzati ottimizzati.
Beneficio: Incremento della precisione di tracking su soggetti piccoli o parzialmente occlusi a 320x320 pixel, perfezionando la recall sui transiti.
04 · INTEGRAZIONE ATTUATORI FISICI & C-ITS (V2X)
Pilotaggio di relè/GPIO di potenza per lanterne semaforiche reali e modulo radio C-ITS (Cellular-V2X) per allerta diretta all'abitacolo delle auto connesse.
Beneficio: Creazione di un ecosistema cooperativo completo tra infrastruttura intelligente urbana e veicoli a guida autonoma/connessi.

## Slide 10
SMART CITIES · CONNECTED SAFETY
Cross Sense: Il Futuro degli Attraversamenti Pedonali
Un'architettura embedded completa, riproducibile e resiliente: dall'edge AI al determinismo real-time per salvare vite sulle strade di oggi e di domani.
TEAM DI SVILUPPO: GALILEO MAKERS
Progetto: Cross Sense · Sviluppato per HackTurin 2026 su piattaforma Arduino UNO Q
Grazie per l'attenzione! Siamo pronti per le vostre domande e per la demo dal vivo.